ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на

территории Первомайского района Томской области

| Наименование Программы Основание для разработки программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района Томской области с 2010 до 2012 с целевыми показателями до 2020 года Поручение Губернатора Томской области от 11.08.2008 года № ВК-Пр-10877, Указ Президента РФ № 889 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261-ФЗ. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Первомайского района Томской области |
| Разработчик Программы | НП «Региональный центр управления энергосбережением» |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2012 годы |
| Исполнители Программы | Структурные подразделения (сельские поселения) Администрации Первомайского района Томской области, бюджетные учреждения, предприятия и организации на конкурсной основе (по согласованию). |
| Цель Программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40% к 2020 году (по отношению к 2007г.) в соответствие с Указом Президента России № 889 от 04.06.2008г. |
| Основные задачи Программы | Основной задачей Программы является формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению. |
| Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии: совершенствование финансовых механизмов; совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере; совершенствование правил учета и контроля энергопотребления; совершенствование системы энергоаудита и мониторинга; создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение. 2. Поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения: создание энергосберегающих (энергосервисных) компаний; создание системы конкурсного отбора бизнес - проектов в сфере энергосбережения, полностью или частично финансируемых из бюджетных источников (госзаказа на реализацию бизнес - проектов по энергосбережению); разработка механизмов привлечения частных инвестиций. 3. Популяризация энергосбережения, информирование: создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации; организация курсов повышения квалификации; проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом; пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации. |
| Финансирование Программы | Финансирование Программы осуществляется: на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы, средства местного бюджета, внебюджетные источники в соответствии с законодательством РФ. |
| Ожидаемые конечные результаты | В соответствии с разработанными целевыми показателями Программы |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Первомайского района Томской области |

Введение

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района Томской области до 2012 года разработана НП «Региональный центр управления энергосбережением» в соответствии с договором №№ 52-ПЭ и 53-ПЭ от 19.08.2010 г. и Техническим заданием к нему во исполнение Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ и Указа Президента РФ № 889 от 04.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Целью Программы является разработка программных мероприятий  по повышению энергетической эффективности района с определением динамики снижения энергоемкости валового регионального продукта по годам до 2020 года, обеспечивающие снижение энергоемкости ВРП области на 40%.

В Программе приведен анализ сводных топливно-энергетических балансов, определен назначенный потенциал энергосбережения и составлен план мероприятий на 2010-2012 годы. В основном эти мероприятия относятся к гуманитарной составляющей энергосбережения и повышения энергоэффективности и составляют базу для всемерного применения современных энергосберегающих технологий за 2012 годом.

# Стратегические проблемы повышения энергетической эффективности на территории первомайского района

В состав муниципального образования "Первомайский район" входит 6 сельских поселений: Комсомольское, Куяновское, Новомариинское, Первомайское, Сергеевское, Улу-Юльское, которые включают 44 населенных пункта. На территории района на 01.01.2010  проживает 19915 человек.

Районный центр - село Первомайское, находится в 110 км. от города Томска. Первомайский район занимает обширную территорию на юго-востоке Томской области, на правобережье р. Чулым (15,554 тыс. км, 4,9% территории области). На севере район граничит с Верхнекетским, на востоке – с Тегульдетским, на юге – с Зырянским, на западе – с Асиновским и Молчановским районами.

Основу экономики района представляет лесная и деревообрабатывающая промышленность. Основные лесозаготовительные предприятия  на территории района ОАО «ЛесПром-Томск», ООО «Чичкаюльский  ЛПХ», ООО «Чулымлес». Лесозаготовительные предприятия занимаются заготовкой, вывозкой и разделкой древесины на нижних складах. Лесопромышленный комплекс района, кроме крупных лесозаготовительных предприятий, представлен значительным количеством  мелких пилорам

В 2010 году на территории Первомайского района насчитывается 2020 многоквартирных домов, их площадь составляет 258,4 тыс. кв. м., в том числе 37,0 тыс.м. кв. (14,1%) – площадь многоэтажных домов, 221,4 тыс. м кв. (85,9%) – площадь одноэтажных многоквартирных домов. Все многоэтажные дома оборудованы системами отопления и центрального водоснабжения. Общая площадь жилищного фонда Первомайского района составляет 400,6 тыс.м. кв., в том числе  16,3 тыс. м кв. – муниципальный жилищный фонд.

Жилищно-коммунальное хозяйство Первомайского района на 01.07.2010г.  является убыточным в сфере водоснабжения -   647,02 тыс. рублей и теплоснабжения 406,9 тыс. рублей.  Прибыль получено за предоставление жилищных услуг – 889,95 тыс. рублей и водоотведения 135,31 тыс. рублей. Общий уровень оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг на 01.07.2010 составил 83,64%.

В собственности муниципального района находится 31 котельная, работающие преимущественно на дровах, используется так же сырая нефть и уголь, и 58 скважин.

Из минеральных ресурсов на территории Первомайского района имеются строительные пески, гравий, глина, мел. Органические полезные ископаемые района

представлены бурым углем, торфом, известняком.

Оснащенность потребителей Первомайского района приборами учета  энергетических ресурсов очень низкая. Для реализации требований ст.13. Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ № «Об энергосбережении...»  рекомендуем организовать финансовую поддержку со стороны Администрации Первомайского района малообеспеченным жителям на установку, замену или пломбировку приборов учета энергетических ресурсов.

Необходимо разработать комплекс мероприятий, направленные на устойчивое развитие района на основе коммерческих инвестиций.

От повышения инвестиционной привлекательности территории Первомайского района зависит развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природных ресурсов, а именно совершенствование инфраструктуры, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие малого предпринимательства, развитие сельского и лесного хозяйства.

# 2. анализ и совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения Первомайского района

На территории района реализуется Программа социально-экономического развития муниципального образования «Первомайский район» на период 2006-2012 г.г. Программы, направленные на повышение энергетической эффективности ранее на территории МО Первомайский район не разрабатывались.

Существующая нормативно-правовая база в сфере энергосбережения представлена:

- Распоряжением Главы администрации Первомайского района от 12.08.2010 №235-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Первомайском районе»,

- Распоряжением Главы администрации первомайского района №76-р от 30.03.2010г. «об утверждении лимитов потребления тепловой  и электрической энергии, воды бюджетными учреждениями Первомайского района в 2010г.»,

- НПА сельских поселений «Об установлении требований к программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

- Распоряжение Главы администрации Первомайского района от 08.09.2010 №277-р «Об энергосбережении».

В связи выходом нового закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ нормативно-правовая база Первомайского района в сфере энергосбережения и энергоэффективности требует существенной доработки и принятия необходимых муниципальных нормативно-правовых  и распорядительных актов.

- Нормативно-правовые акты:

«О порядке выдачи технических условий на подключение объектов строительства»

«О расчете потребляемой тепловой энергии, воды и других энергоресурсов по коллективным приборам учета».

«Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования».

«О паспортизации жилых домов, попадающих под № 261-ФЗ» и др.

- Распорядительные акты:

«О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования»

«Об образовании факультативов по энергосбережению в школах» и др.

Необходимо привести в соответствие удельные нормы расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.2006 г.

Примерный перечень подлежащих разработке нормативно-правовых документов по вопросам энергоэффективности на территории Первомайского района представлен  в плане мероприятий.

# 3. формированиЕ энергосберегающего сознания населения  Первомайского района

# 3.1. Законодательное и правовое обеспечение пропаганды энергосбережения

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности имеет три аспекта:

- организационный;

- технический и технологический;

- гуманитарный.

Реализация основных положений Федерального и региональных законов об энергосбережении и формирование энергосберегающего образа жизни невозможны без гуманитарной составляющей, которая реализуется средствами пропаганды энергосбережения. Это закреплено ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», где в главе 6 ст. 22 «Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» органы местного самоуправления обязаны обеспечить регулярное распространение:

1) информации об установленных настоящим Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях настоящего Федерального закона;

2) социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Пропаганда энергосбережения подразумевает под собой решение целого ряда взаимоувязанных задач. Прежде всего, это информационное обеспечение энергопотребителей и руководителей, ответственных за принятие решений о возможностях и выгодах экономии энергии, наличии и стоимости различных типов энергосберегающего оборудования, приборов и услуг по энергосбережению. При этом адаптированная информация должна быть адресована в разные сферы:

- учреждения администрации;

- учреждения здравоохранения, культуры и спорта;

- образовательные учреждения;

- управляющие компании;

- бытовые потребители.

Успешное развитие программы энергосбережения возможно лишь при заинтересованности и сознательном активном участии в ее реализации максимального числа потребителей энергоресурсов, а также руководителей.

На территории Первомайского района комплекс мероприятий, направленный на формирование энергосберегающего образа жизни представлен публикацией раздаточного материала о  способах энергосбережения (экономия тепла, воды, электрической энергии) для жителей района, показом роликов и  распространением буклетов по энергосбережению в части установления приборов учета.

# 3.2. Механизмы пропаганды энергосбережения

Пропаганда - (от лат. рropaganda - распространение) деятельность, направленная на распространение знаний и другой информации с целью формирования определенных взглядов, представлений, эмоциональных состояний, оказания влияния на социальное поведение людей.

Пропаганда должна соответствовать следующим требованиям:

1. Быть направленной на конкретную целевую  аудиторию;

2. Привлекать внимание этой аудитории и соответствовать ее интересам;

3. Преодолеть шум, исходящий от других сообщений, с помощью повторения;

4. Соответствовать представлениям целевой аудитории и избегать конфликтной информации;

5. Удовлетворять интересы и потребности данной целевой аудитории.

# 3.3. Пропаганда энергосбережения для бюджетной сферы

Мероприятия, направленные на решение задач по снижению потребления энергоресурсов в бюджетной сфере, могут быть реализованы только в случае их качественной информационной поддержки. Лимитирование энергопотребления и стимулирование к энерго- и ресурсосбережению приведут к реальному снижению их потребления только в случае выполнения нескольких обязательных условий:

информационное обеспечение руководителей, ответственных за принятие стратегических и инвестиционных решений;

информации о наличии энергосберегающих технологий и возможности их применении в районе;

наличие плана мероприятий по энергосбережению и сроки их проведения;

наличие квалифицированного персонала в области энергосбережения.

Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений организовать курсы повышения квалификации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» лицам  ответственные за потребление ресурсов в организациях бюджетной сферы.

Для руководителей бюджетных учреждений рекомендуется разработать или использовать разработанные информационные бюллетени («Энергосбережение в здравоохранении», «Энергосбережение в образовании» и т.д.).

# 3.3.1. Пропаганда энергосбережения в образовательных учреждениях

Система образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна решить ряд основных задач: распространение знаний по проблеме в широких массах, начиная с раннего детства; воспитание сознательного стремления и умения реализовывать энергосберегающие мероприятия; формирование энергосберегающего образа жизни за счет мотивации рационального энергоиспользования; и т.п.

Рекомендовать руководителям образовательных учреждений на территории Первомайского района организовать проведение конкурсов стихов, сказок, сочинений, рисунков и т.д. на тему «Энерго- и ресурсосбережение». Созданные детьми работы желательно использовать для наглядной агитации и наружной рекламы, девизов (слоганов) к пропаганде энергосбережения, участия в межрегиональных конкурсах и т.д.

Обеспечить справочную информацию: основные понятия об энергоресурсах и их использовании, интересные факты из истории энергопотребления, результаты творческих заданий школьников. Справочная информация может выдаваться индивидуально каждому школьнику (н.р., памятка основных определений) или размещаться в библиотеке.

Рекомендовать руководителям образовательных учреждений на территории Первомайского района организовать проведение конференций по энергосбережению среди образовательных учреждениях – актуальное мероприятие в наше время, направленное на формирование энергосберегающего образа жизни. Возраст участников не органичен. Проекты могут создавать в паре с родителями.

# 3.3.2. Пропаганда энергосбережения в учреждениях здравоохранения, культуры, спорта

В данных учреждениях пропаганда энергосбережения должна быть направлена на две группы: сотрудники и посетители.

Для посетителей проводить наглядную агитацию в виде плакатов, в которой должна передаться основная мысль: экономия энергетических ресурсов должна быть как дома, так и в общественных местах  – свет, когда не нужен нужно, выключать, краны закрывать, тепло сохранять и т.д. В качестве агитационных плакатов можно использовать детские рисунки.

Для сотрудников рекомендуется оформить памятки по энергосбережению: не забудь выключить электрические приборы в конце рабочего дня; выключи свет, когда светло и т.д.

Учреждения здравоохранения, культуры и спорта информировать посетителей о проведении (проведенных) энергосберегающих мероприятий, проектов, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории учреждения.

# 3.3.3. Обучение и повышение квалификации

Проведение обучения руководящих и ответственных работников объектов энергообеспечения, жилищно-коммунальной сферы, строительного комплекса, работников бюджетной сферы и т.д. Т.е. необходима общенациональная образовательная программа для представителей местной администрации и органов местного самоуправления по осуществлению национальной энергосберегающей политики. Это позволит достичь следующих целей:

- научить руководителей учреждений бюджетной и жилищной сферы использовать различные финансовые механизмы для реализации мероприятий по энергосбережению;

- научить специалистов самостоятельно внедрять и разрабатывать мероприятия по энергосбережению.

Организации в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности должны быть сертифицированы в системе добровольной сертификации, включенных в единый реестр Ростехрегулирования с целью:

- определения уровня готовности объектов сертификации работать в режиме  повышенной энергетической эффективности;

- определения качества производимых работ и услуг;

- поиска новых форм взаимоотношений между потребителями и производителями ТЭР;

- системного взаимодействиями  с объектами сертификации.

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в области энергосбережения, энергетической и экологической энергоэффективности проводиться квалифицированными специалистами. Возможно обучение на кратковременных курсах с получением свидетельства (удостоверения) или заочное обучение.

Рекомендуется разработать и утвердить систему проверки знаний (аттестация) для муниципальных служащих, руководящих и ответственных работников объектов энергообеспечения, жилищно-коммульной сферы, строительного комплекса и т.д. на знание ФЗ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Посещение подобных курсов обязательно для всех сотрудников, ответственных за энергетическую эффективность на территории района.

# 3.4. Возможный вариант агитационных материалов

Предлагаем следующие слоганы:

«Энергосбережение- дело для всех - польза для каждого»

«Энергосбережение – не экономия, а  умное потребление!»

«Энергосбережение - новый подход к решению старых проблем»

«Занятие энергосбережением дает доход и власти уважение»

«Берегите электричество в любых количествах»

«И только тот достоин уважения, кто занимается энергосбережением»

«Выключить также легко, как и включить»

«Мы поем не песнь, а оду тем, кто экономит воду»

Энергосбережение – это не столько сбережение энергоресурсов, но и их рациональное использования. Необходимо донести до потребителей важность и необходимость  рационального использования энергоресурсы как в быту, так и в учреждениях, показать все достоинства современных энергосберегающих технологий и мероприятий

# 4. Анализ энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

На сегодняшний день в районе функционирует 33 котельных. В общем числе котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч, работающие на угле, дровах и сырой нефти.  Средний по району коэффициент использования установленной мощности составляет 0,59. Наличие избыточной мощности приводит к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Работа таких котельных не экономична и требует замены оборудования на соответствующее присоединенным нагрузкам, либо, если это возможно, оптимизации системы теплоснабжения путем объединения тепловых сетей и перевода потребителей двух или более котельных на один источник теплоснабжения.

Таблица 4.1. Котельные Первомайского района Томской области

| Наим-ие поселения | Наииенование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал | Факт присоединенная нагрузка | Типы котлоагрегатов, их кол-во, год ввода | Норматив уд. расхода топлива на 2008 г. | Факт. уд. расход топлива за 2008г. | Протяженность тепловых сетей с указанием макс диаметра и года прокладки | Норматив тепловых потерь на 2008 г. | Факт. Тепловые потери за 2008 г. | Приборы учета ТЭР | Тариф на тепловую энергию, 2009 г. | субсидия на компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающим организациям, использующим в качестве топлива нефть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайское с/п | Котельная № 1 ул. Коммунистическая | 5,4 | 4,68 | Турботэрм-3,15 -2шт. | 159,5 | 155,32 | 6027 п.м. | 1717,23 | 1717,23 | отсутствует | 1870 | 2477850 |
|  |  |  |  | 2001 г. |  |  | Ду219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1980 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 2 ул. Гончарова | 0,3 | 0,11 | НР-18- 1 шт. | 236,08 | 238,8 | 153 п.м. | 29,39 | 29,39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ду80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1982 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 3 ул. Полевая | 2,4 | 0,96 | КВР-0,93 -3шт | 224,9 | 218,7 | 2481 п.м. | 512,59 | 512,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 г |  |  | Ду159 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1988 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 4 ЦРБ | 2,4 | 1,13 | КВ-0,93 -3 шт | 225,4 | 181,4 | 1373 п.м. | 488,07 | 488,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ду219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1989 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 5 ул. Гончарова | 0,3 | 0,21 | НР-18- 1 шт. | 231,1 | 256,8 | 170 п.м. | 53,3 | 53,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ду80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1981 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 6 ул. Зеленая п Беляй | 0,3 | 0,25 | КВ-0,3 -1 шт | 237,5 | 244,9 | 751 п.м. | 352,8 | 352,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ду114 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1970 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 7 ул. Кольцова | 0,9 | 0,4 | 3*НР- 18 | 225,5 | 414,9 | 745 п.м. | 264,13 | 264,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2001 |  |  | Ду114 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1974 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 8 ДК п Новый | 0,3 | 0,18 | НР- 18 | 231,3 | 238,6 | 197 п.м. | 37,57 | 37,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 |  |  | Ду76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 9 Д/с «Березка» | 0,3 | 0,14 | НР- 18 | 233,3 | 245,1 | 166 п.м. | 52,8 | 52,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2001 |  |  | Ду80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1987 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 11 ДК Торбеево | 0,15 | 0,07 | КВЖ-0,15 | 264,2 | 242,4 | - | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 12 ДК Ломовицк | 0,3 | 0,08 | НР- 18 | 276,4 | 218,5 | - | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 13 школа Ломовицк | 0,015 | 0,02 | Инд. | 272,3 | 606,9 | - | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1995 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 14 школа п. Новый | 0,3 | 0,16 | 2*КВЖ-0,15 | 258,2 | 218,1 | 69 п.м. | 28,18 | 28,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  | Ду 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1972 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 15 ДК Крутоложное | 0,015 | 0,03 | КВЖ-0,15 | 258,3 | 347,2 | - | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 16 ДК Беляй | 0,1 | 0,07 | КВЖ-0,1 | 266,8 | 230,6 | 10 п.м. | 3,3 | 3,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2005 |  |  | Ду 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1988 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 17 Д/с «Сказка» | 0,3 | 0,14 | НР- 18 | 270,8 | 198,2 | 30 п.м. | 6,5 | 6,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1996 |  |  | Ду 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1988 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 18 ПЧ | 0,3 | 0,28 | КВЖ-0,1 | 231,9 | 157,1 | 232 п.м. | 43,5 | 43,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | КВЖ-0,2 |  |  | Ду 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 г. |  |  |  |  |  |
| Сергеевское с/п | Котельная с. Сергеево | 0,5 | 0,26 | 2*НР- 18 | 263,1 | 171,5 | 250 п.м. | 104,5 | 104,5 |  | 1535 |  |
|  |  |  |  | 2001 |  |  | Ду 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2006 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ДК п. Ежи | 0,2 | 0,09 | НР- 18 | 266,9 | 364,2 | 128 п.м. | 46,7 | 46,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2002 |  |  | Ду 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2002 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная школы п. Ежи | 0,5 | 0,12 | КВЖ-0,2 | 266,9 | 277,7 | 70 п.м. | 35,1 | 35,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2001 |  |  | Ду 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КВЖ-0,3 |  |  | 2002 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомольское с/п | Котельная п. Комсомольск | 1,9 | 1,27 | 2*Турботэрм | 179,7 | 166,9 | 868 п.м. | 322 | 90 |  | 1539 | 737942 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ду 159 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2001 г. |  |  |  |  |  |
| Куяновское сельское поселение | Котельная с. Березовка | 0,8 | 0,3 | 2*КВЖ | 253,4 | 317,8 | 587 п.м. | 219,8 | 219,8 |  | 1930 |  |
|  |  |  |  | 2003 |  |  | Ду 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1975 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная с. Калмаки | 0,1 | 0,06 | КВЖ | 257,5 | 478 | - | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная с. Куяново | 0,7 | 0,33 | 2*КВЖ | 256,1 | 253 | 464 п.м. | 169,8 | 169,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 |  |  | Ду 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2001 г. |  |  |  |  |  |
| Улу-юльское с/п | Котельная п. Улу-Юл | 3 | 2,14 | 2*КВа-1,74 | 181,4 | 192,7 | 3983 п.м. | 2223,9 | 2223,9 |  | 1840 | 2054263 |
|  |  |  |  | 2003 |  |  | Ду 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1979 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная п. Альмяково | 0,3 | 0,09 | КВЖ | 273 | 292,9 | 244 п.м. | 32 | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ду 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1990 г. |  |  |  |  |  |
| Новомариинское с/п | Котельная школы с. Новомариинка | 0,15 | 0,09 | КВЖ | 254 | 257,6 | - | 0 | 0 |  | 1739 |  |
|  | Котельная ДК с. Новомариинка | 0,15 | 0,06 | КВЖ | 262,9 | 170,8 | - | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Котельная школы с. Орехово | 0,56 | 0,24 | 2*НР-18 | 252,4 | 278,1 | 65 п.м. | 13,5 | 13,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2002 г. |  |  | Ду 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1990 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная д/с с. Орехово | 0,92 | 0,21 | 2*НР-18 | 258,1 | 191,3 | 260 п.м. | 103,5 | 103,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2002 г. |  |  | Ду 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1990 г. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ДК с. Туендат | 0,6 | 0,22 | 2*КВЖ | 253 | 327,4 | 160 п.м. | 33,6 | 33,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ду 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1990 г. |  |  |  |  |  |

В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы кустарного изготовления типа НР и КВЖ, доля которых составляет более 80%. Большинство котельных не оборудовано водоподготовкой, тягодутьевыми устройствами, приборами КИП и средствами автоматики. Очистки дымовых газов не производится.

Проведем подробный  анализ эффективности работы на примере 18 котельных Первомайского сельского поселения (см. рис. 4.1).  Из рисунка  видно, что фактические удельные расходы топлива превышают нормативные значения в среднем на 7,56 %. Фактические удельные расходы топлива превышают нормативные значения в Сергеевском с/п в среднем на 2,07%,  в Куяновском с/п – на 36,74%, в Улу-юльском – на 6,87%. В Комсомольском и Новомариинском сельских поселениях факт не превышает норматива. В 4 поселениях на котельных Первомайского района рекомендуется проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования для определения фактических показателей при различных режимах работы и установления нормативных удельных расходов топлива по режимным картам, что позволит получить более реальные значения.

Рис. 4.1. Сравнение нормативных и фактических удельных расходов топлива на котельных Первомайского сельского поселения за 2009 год

Еще одной причиной неэффективной работы источников теплоснабжения района  являются сверхнормативные потери при передаче теплоносителя, особенно по сетям подземной прокладки. Анализ нормативных и фактических тепловых потерь на примере 18 котельных Первомайского сельского поселения представлен на рисунке 4.2.

На территории района находится в эксплуатации около 19,483 км тепловых сетей. Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ, а все тепловые сети подземной прокладки требуют срочной замены.

Рис. 4.2. Сравнение нормативных и фактических теплопотерь на котельных Первомайского сельского поселения за 2009 год

Данные о фактической величине потерь тепловой энергии по представленным на рис. 4.2 котельным получены приблизительные, исходя из топливно-энергетического баланса на основании объемов списанного топлива. Отсутствие учета тепловой энергии на источниках и у потребителей делает невозможным определить величину фактических тепловых потерь и расходов топлива на выработку Гкал.  Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии также позволяют:

- осуществлять взаимные финансовые расчеты между энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;

- осуществлять контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- осуществлять контроль за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- документировать параметры теплоносителя: массу (объем), температуру и давление.

На источниках теплоснабжения Первомайского района отсутствуют приборы учета тепловой энергии на 31 котельной. Оснащенность котельных приборами учета необходимо разрешить в ближайшее время согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.13 п.9:

«С 1 июля 2010 года организации, которые осуществляют снабжение водой, природным газом, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих в соответствии с требованиями настоящей статьи оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют…»

Необходимо провести инвентаризацию, с приведением соответствующих с  требованиями, представленными ниже в пункте 5.2.4. При установке приборов учета желательно оборудовать тепловые пункты системой погодного регулирования. Основной экономический эффект достигается в переходные периоды (от +8 до -2 град.) и достигает  30%.

Сводные данные, требуемые для организации учета тепловой энергии по котельным, выявленные в результате анализа, и стоимость мероприятий по их учету приведены в табл.4.2.

Таблица 4.2 –  Мероприятия по учету тепловой энергии на котельных, тыс. руб.

| Поселение | Необходимо установить, шт. | Стоимость установки, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Первомайское с/п | 17 | 2 040 |
| Комсомольское с/п | 1 | 120 |
| Улу-Юльское с/п | 2 | 240 |
| Куяновское с/п | 3 | 360 |
| Сергеевское с/п | 3 | 360 |
| Новомариинское с/п | 5 | 600 |
| В целом по району | 31 | 3 720 |

Суммарные затраты на оснащение приборами учета тепловой энергии на котельных составят 3 720 тыс.руб. Стоимость приборов учета принята 150 тыс.руб.

Энергетические обследования муниципальных источников теплоснабжения не проводились. Однако в соответствии с ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.: «Проведение энергетического обследования является обязательным для  организации с участием государства или муниципального образования». Таким образом, на всех муниципальных котельных должен быть проведен энергоаудит с составлением энергетического паспорта и плана мероприятий по энергосбережению до 31.12.2012 г.

Основные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Первомайского района:

- модернизация оборудования на старых неэкономичных котельных или закрытие таких котельных за счет присоединения потребителей к другим источникам;

- создание комплексной системы учета тепловой энергии и воды;

- организация водоподготовительных мероприятий;

- замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции;

- гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей;

- замена изношенных водопроводных сетей;

- модернизация насосного оборудования;

- установка глубинных насосов в скважинах;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование для снижения затрат электроэнергии на перекачку воды;

- установка запорного оборудования на тепловых сетях и водопроводах для оперативного устранения аварий с наименьшими потерями воды.

# 5. анализ энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования

## 5.1. Анализ ситуации с энергетическими обследованиями объектов бюджетной сферы

Согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. ст.16 «Обязательное энергетическое обследование» организации с участием государства или муниципального образования обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года.

При проведении энергетического обследования (энергоаудита) производится оценка эффективности использования, в т.ч.- по показателям энергоэффективности, всех видов ТЭР потребляемых (используемых) потребителем ТЭР, а также вторичных энергоресурсов.

По результатам энергетического обследования проводившее его лицо составляет энергетический паспорт и передает его лицу, заказавшему проведение энергетического обследования.

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, должен содержать информацию:

- об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

- о показателях энергетической эффективности;

- о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

- о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

- о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Подробный перечень информации, которая должна содержаться в энергетическом паспорте, составленном по результатам обязательного энергетического обследования, а также формы представления этой информации содержатся в Приказе Минэнерго России от 19.04.2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил предоставления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2010 г. № 17498).

Конечным пунктом проведения энергетического обследования является разработка плана мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ТЭР. Мероприятия  по повышению эффективности делятся на первоочередные и инвестиционные мероприятия, требующие значительные инвестиции.

Организации с государственным или муниципальным участием обязаны проходить энергетическое обследование не реже, чем один раз в пять лет. В результате обследования составляется энергетический паспорт организации и разрабатывается перечень не связанных со спецификой используемой технологии (общедоступных, типовых) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В Первомайском районе  энергетические обследования бюджетных учреждений не проводились.

Сводная таблица данных по наличию объектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию по состоянию на 01 января 2010 года, представлена ниже в табл.5.1.

Таблица 5.1. – Количество объектов, подлежащие обязательному энергетическому обследованию

| Поселение | Органы государственной власти, органы местного самоуправления | Организации с участием государства или муниципального образования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетные учреждения | Юр. лица (МУП) |
| Первомайское с/п | 2 | 65 | - |
| Комсомольское с/п | 1 | 7 | - |
| Улу-Юльское с/п | 1 | 11 | - |
| Куяновское с/п | 1 | 20 | - |
| Сергеевское с/п | 1 | 8 | - |
| Новомариинское с/п | 1 | 15 | - |
| Первомайский район | 7 | 126 | - |

Стоимость проведения работ по энергетическому обследованию определяется для каждого объекта индивидуально, исходя их его габаритов, общего состояния и объемов потребления энергетических ресурсов.

Средняя стоимость обследования учреждения определяется из величины трудозатрат и составляет примерно 95 тыс.руб. Расчет общей стоимости проведения обязательных энергетических обследований на территории Первомайского района приведен в табл.5.2.

Таблица 5.2. – Расчет общей стоимости проведения обязательных энергетических обследований

| Поселение | Органы государственной власти, органы местного самоуправления | Бюджетные учреждения |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во объектов, шт. | Стоим., тыс. руб. | Кол-во объектов, шт. | Стоим., тыс. руб. |
| Первомайское с/п | 2 | 190 | 65 | 6 175 |
| Комсомольское с/п | 1 | 95 | 7 | 665 |
| Улу-Юльское с/п | 1 | 95 | 11 | 1 045 |
| Куяновское с/п | 1 | 95 | 20 | 1 900 |
| Сергеевское с/п | 1 | 95 | 8 | 760 |
| Новомариинское с/п | 1 | 95 | 15 | 1 425 |
| Первомайский район | 7 | 665 | 126 | 11 970 |

Согласно ст. 15 п.4. Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования».

## 5.2. Анализ системы учета потребления ТЭР объектами бюджетной сферы

Оснащение приборами учета ТЭР по бюджетным учреждениям должно обеспечиваться согласно ст.13 п.3. Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении…»:

«До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию».

Оснащенность бюджетных учреждений коллективными приборами учета ТЭР представлена в таблице 5.3. и для наглядности на рис.5.1.

Таблица 5.3 – Оснащенность приборами учета бюджетных учреждений, %

| % оснащенности | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Холодная вода |
| --- | --- | --- | --- |
| Первомайское с/п | - | 31,34 | 20,90 |
| Комсомольское с/п | - | 87,5 | 58,33 |
| Улу-Юльское с/п | - | 25,00 | 0 |
| Куяновское с/п | - | 23,81 | 0 |
| Сергеевское с/п | - | 22,22 | 0 |
| Новомариинское с/п | - | 6,25 | 17,65 |
| В целом по району | 98,96 | 29,32 | 15,89 |

Рис. 5.1. Оснащенность приборами учета бюджетных учреждений поселений Первомайского района за 2009 год

Оснащение приборами учета по электроэнергии в разрезе поселений определить невозможно из-за отсутствия данных.

Благополучная ситуация сложилось с оснащением приборами учета по электроэнергии в целом по району. Показатель достигает почти 100%.

Учет потребления тепловой энергии присутствует только у 29,32% (39 из 133 учреждений) бюджетных учреждений района. Анализ в разрезе поселений показал неравномерность оснащенности приборами учета: максимальная оснащенность, равная 87,5% (7 из 8 учреждений) зафиксирована в Комсомольском с/п,  минимальная, равная 6,25% (1 учреждение из 16) – в Новомариинском с/п.

Учет потребления холодной воды по Первомайскому району в целом составляет 15,89%. В оснащенности приборами учета холодной воды также присутствует неравномерность среди поселений: максимальная оснащенность (58,33%, 7 из 12 учреждений). В Сергеевском, Куяновском, Улу-Юльском сельских поселениях учета холодной воды не наблюдается.

Оплата электрической энергии по многотарифному учету в бюджетных учреждениях Первомайского района отсутствует.  Применение многотарифного учета целесообразно, если в учреждении большая часть потребления электроэнергии осуществляется в ночное время.

Таким образом, определена максимальная оснащенность бюджетных учреждений по приборам учета электрической энергии, оснащенность по тепловой энергии и холодной воде не превышает 30%. Оснащенность источников теплоснабжение минимальная.

Необходимо обеспечить 100% оснащенность приборами учета ресурсов всех потребителей в сроки, указанные в Федеральном законе от 23.11.2009г. №261-ФЗ.

Сводные данные, требуемые для организации учета ТЭР по бюджетным учреждениям, выявленные в результате анализа, и стоимость мероприятий  по учету ТЭР приведены в табл.5.4.

Для расчета приняты следующие цены на коллективные  приборы учета:

- Электрическая энергия  – 6000 руб.;

- Тепловая энергия – 120 000 руб.;

- Холодная вода  – 20 000 руб.

Таблица 5.4 –  Мероприятия по учету ресурсов в бюджетных учреждениях, тыс. руб.

| Вид ресурса | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Холодная вода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К установке, шт. | Стоимость установки, тыс.руб. | К установке, шт. | Стоимость установки, тыс.руб. | К установке, шт. | Стоимость установки, тыс.руб. |
| Первомайское с/п | - | - | 46 | 5 520 | 53 | 1 060 |
| Комсомольское с/п | - | - | 1 | 120 | 5 | 100 |
| Улу-Юльское с/п | - | - | 9 | 1 080 | 17 | 340 |
| Куяновское с/п | - | - | 16 | 1 920 | 22 | 440 |
| Сергеевское с/п | - | - | 7 | 840 | 16 | 320 |
| Новомариинское с/п | - | - | 15 | 1 800 | 14 | 280 |
| В целом по району | 3 | 18 | 94 | 11 280 | 127 | 2 540 |
| Итого по приборам учета | 13 838 |

Суммарные затраты на оснащение приборами учета бюджетных учреждений энергетическими  ресурсами составят 13 838 тыс.руб.

## 5.2.1. Требования к расчетным приборам учета

В соответствии с ч 2, ст.13 закона №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«2. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов...

...До установки приборов учета используемых энергетических ресурсов, а также при выходе из строя, утрате или по истечении срока эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться с применением расчетных способов определения количества энергетических ресурсов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом указанные расчетные способы должны определять количество энергетических ресурсов таким образом, чтобы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов»

Необходимо провести проверку текущего состояния приборов учета, в особенности электроэнергии, на соответствие следующим требованиям:

- Класс точности  2,0 и выше;

- Прибор учета  должен быть опломбирован заводом изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку;  пломба, установленная поставщиком энергоресурса, где прибор учета присоединён к сети, не должна быть нарушена;

- Поверка должна быть осуществлена в сроки, указанные в паспорте прибора учета.

При нарушении хотя бы одного из условий, плата за электроэнергию производится по расчету.

Приборы учета тепловой энергии должны соответствовать требованиям, изложенным в «Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя», зарегистрированным в Минюсте РФ от 25 сентября 1995г.

Правила учёта воды  не регламентируют класс точности приборов (см. Правила учета газа и Правила пользования системами водоснабжения и канализации).

Приборы учета энергетических ресурсов должны быть занесены в государственный реестр средств измерения. Должен быть сертификат на прибор, отметка в паспорте прибора, на корпусе и панели считывания информации.

## 5.3. Анализ состояния систем освещения объектов бюджетной сферы

Анализ состояния систем освещения объектов бюджетной сферы проводился по методике энергетических обследований систем электрических освещений, утвержденной в Системе добровольной сертификации ZOND.

Правильный выбор системы освещения является важным резервом энергосбережения. Общепринятой для освещения рабочих помещений является система общего равномерного освещения.

Согласно ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. с 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

В Первомайском районе доля использования энергосберегающих ламп очень мала. По технико-экономическим соображениям в зависимости от характеристики и разряда зрительной работы (по СНиП 23-05-95*) произведемрасчет потенциала экономии электроэнергии (ЭЭ) при замене ламп накаливания (ЛН) на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) с более высокой светоотдачей в бюджетных учреждениях, где наличие ЛН составляет 20% и более.

При замене ЛН на КЛЛ учитывается сохранение фактического необходимого светового потока и нормированного уровня освещенности согласно СНиП 23-05-95*.

Потенциал годовой экономии ЭЭ произведен на примере бюджетных учреждений – Первомайская СОШ и Терапевтическое отделение МУЗ «Первомайская ЦРБ». Данный расчет не учитывает равномерность освещения в отдельных помещений зданий, но сохранение светового потока соблюдается.

Потенциал годовой экономии ЭЭ  складывается из экономической эффективности замены ЛН на КЛЛ (фактическое потребление уменьшается в 3-5 раз) за минусом стоимость покупки и установки новых КЛЛ. Результат может быть как положительный, так и отрицательный в зависимости от продолжительность работы осветительных устройств и их мощности.

Выбор КЛЛ осуществлялся по каталогу фирмы «Космос» (www.kosmos.ru).

Методика анализа систем внутреннего освещения

В качестве примера приведен анализ системы внутреннего освещения Первомайской СОШ (таблица 5.3.1.). Для остальных объектов бюджетной сферы расчет аналогичный.

В здании имеются 440 ЛН мощностью 100 Вт. По паспортным данным световой поток ЛН-100 равен 1320 лк и срок службы 1000ч. Годовое число работы ЛН принято 1916,2 ч.

По каталогу www.kosmos.ru (возможна установка ламп другой компании) выбираем КЛЛ с сохранением уровня светового потока и освещенности: мощность 30 Вт и световой поток 1650 лк. Так как световой поток КЛЛ выше, чем у ЛН, необходима корректировка числа ламп в помещении:

Определяем фактическое потребление ЭЭ ЛН-100 с учетом коэффициента использования осветительных установок:

,

где  - коэффициент использования установленной электрической мощности рабочих помещений.

Определяем фактическое потребление ЭЭ КЛЛ-30 с учетом коэффициента использования осветительных установок:

Экономия ЭЭ при замене ЛН-100 на КЛЛ-30 равна:

Экономическая эффективность при замене ЛН-100 на КЛЛ-30 при тарифе 3,70 руб./кВтч составляет:

Стоимость установки и монтажа КЛЛ-30 в количестве 352 шт. равна:

Потенциал годовой экономии замены ЛН-100 на КЛЛ-30 определится как

Период окупаемости установленных КЛЛ-30 в количестве 352 шт. равен

Таким образом, потенциал годовой экономии Первомайской СОШ составила 131 977,3 руб./год за первый год эксплуатации ламп, за второй год – 189 670,1 руб./год. Период окупаемости менее полгода.

Пример нерационального расхода ЭЭ на освещение, когда при достаточном естественном освещении включаются осветительные приборы. Это происходит либо по халатности работников, либо из-за плохого состояния поверхности стен, потолков, загрязненности окон и др.  Потери ЭЭ из-за нарушения графика включения-отключения освещения и переплату за ЭЭ можно определить по формуле:

где  - установленная мощность всех ламп, Вт,  - коэффициент спроса осветительной нагрузки для  учебных учреждений.

При тарифе 3,7 руб./кВтч переплата за ЭЭ с здания составит 213,92 млн.руб./год.

С учетом примера нерационального использования ЭЭ приведем основные мероприятия по повышению энергоэффективности освещения:

1. Максимальное использование естественного освещения в дневное время и автоматическое управление искусственным освещением в зависимости от уровня естественного освещения. Управление включением освещения может осуществляться от инфракрасных датчиков, присутствия людей или движения.

2. Использование современной осветительной арматуры с рациональным светораспределением.

3. Использованием электронной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА).

4. Применение автоматических выключателей для систем дежурного освещения в зонах временного пребывания людей.

5. Окраска поверхностей производственных помещений и оборудования в светлые тона для повышения коэффициента использования естественного и искусственного освещения.

6. Содержание светопрозрачных конструкций осветительных приборов в чистоте.

7. Установка защиты от превышения номинальных уровней напряжения (если присутствуют скачки напряжения).

8. Разбивка большого помещения на световые зоны с отдельными для каждой зоны выключателями.

9. Обычные люминесцентные светильники, работающие более 5000 ч в год, должны быть оборудованы отражателями, позволяющими удвоить световой поток или при том же световом потоке уменьшить вдвое количество люминесцентных ламп.

Подробный анализ состояния систем освещения Первомайской СОШ и Терапевтического  отделения МУЗ «Первомайская ЦРБ» представлена в табл.5.5.

Рекомендуется осуществить замену ламп накаливания на энергосберегающие вво всех учреждениях бюджетной сферы. Оценить экономическую эффективность от реализации данного мероприятия возможно по представленной выше методике.

Таблица 5.5. – Анализ состояния систем освещения объектов Первомайского с/п

| Наименование учреждения | Исходные данные | Выбор КЛЛ | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р пасп, Вт | Ф пасп, лк | Nф, шт | S, м2 | Т год, ч | Т срок сл.,ч | Р*пасп, Вт | Ф*пасп, лк | N*, шт | Т срок сл., ч | Цена КЛЛ, руб. | Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год | Тариф ЭЭ, руб./кВт·ч. | Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. | Стоим-ть установки КЛЛ, руб. | Потенциал год. эконом., руб/год | Период окупаем-ти, мес. |
| Первомайская СОШ | 100 | 1320 | 440 | 48 | 1916 | 1000 | 30 | 1650 | 352 | 8 000 | 163,90 | 51262,2 | 3,70 | 189670,1 | 57692,8 | 131977,3 | 3,7 |
| Терапевтическое отделение МУЗ "Первомайской ЦРБ" | 75 | 1020 | 92 | 21 | 2918 | 1000 | 20 | 1100 | 85 | 8 000 | 107,20 | 12140,5 | 3,70 | 44920,0 | 9112 | 35808,0 | 2,4 |

Пояснения к таблице:

Р пасп, Вт – мощность ЛН

Ф пасп, лк  - световой поток ЛН в однотипном помещении (пасп. данные);

Nф, шт – фактическое количество ЛН в однотипном помещении , указанного в опросных листах;

S, м2 – площадь однотипного помещения, для которого оценивался потенциал годовой экономии при замене ЛН на КЛЛ;

Т год, ч – годовое число работы ЛН в однотипном помещении;

Т срок сл., ч – максимальный срок службы ЛН по паспорту;

Р*пасп, Вт – мощность новой КЛЛ в однотипном помещении, указанного в опросных листах;

Ф*пасп, лк – световой поток КЛЛ в однотипном помещении, указанного в опросных листах;

N*,  шт – новое количество КЛЛ, необходимое для освещения однотипного помещения;

Т срок сл., ч – максимальный срок службы КЛЛ по паспорту;

Цена КЛЛ, руб. – см. на www.kosmos.ru

Экономия ЭЭ при замене ЛН на КЛЛ, кВтч/год – разница фактического потребления при замене ЛН на КЛЛ;

Тариф ЭЭ,   руб./кВт·ч – указанный в опросных листах;

Экономич. эф-ть при замене ЛН, руб./год. – экономия ЭЭ в рублях при замене ЛН на КЛЛ;

Стоим-ть установки КЛЛ, руб. – стоимость покупки и монтажа КЛЛ;

Потенциал год. эконом., руб/год – экономия ЭЭ в рублях при замене ЛН на КЛЛ за минусом стоимости КЛЛ;

Период окупаем-ти, мес. – период окупаемости покупки и установки новых КЛЛ.

# 6. анализ состояния систем уличного освещения

Анализ состояния систем наружного освещения (НО) объектов бюджетной сферы проводился по методике энергетических обследований систем электрических освещений, утвержденной в Системе добровольной сертификации ZOND.

Основной задачей НО населенных пунктов, дорог, автострад является обеспечение безопасности движения механизированного транспорта и пешеходов в темное время суток. Фотометрической характеристикой, определяющей уровень видимости объектов, является яркость (освещенность) дорожного покрытия.

Основными мероприятиями в сфере наружного освещения является замена существующих ламп накаливания и ртутьсодержащих ламп (лампы типа ДРЛ) на высокоэффективные разрядные натриевые (лампы типа ДНаТ и ДНаЗ) и металлогалогенные (лампы МГЛ) источники света меньшей установленной мощностью.

Низкая эффективность использования электроэнергии в наружном освещении и, как следствие, перерасход электроэнергии на нормированное освещение обусловлено нерациональной структурой, низкой эффективностью источников света и устаревшей конструкцией осветительных приборов.

Эффективность осветительных установок (ОУ) определяется стоимостью световой энергии, вырабатываемой за срок службы ОУ, и в значительной степени затратами на оплату ЭЭ. В структуре стоимостных показателей ОУ стоимость потребляемой ЭЭ составляет главную часть общих затрат (до 75%) и значительно превосходит капитальные и эксплуатационные затраты.

На территории Первомайского района преобладает использование ртутных ламп. Во всех поселениях района присутствует учет электроэнергии на нужды уличного освещения, затраты которого достигают 100% от общих затрат на электроэнергию.

Положительной особенность на территории всех поселений района является автоматическое включение освещения за счет таймеров.

Основным энергосберегающем мероприятием для наружного освещения является замена, как правило, ртутных ламп ДРЛ на натриевые лампы серии ДнаТ с более высокой светоотдачей и большим сроком службы при сохранении фактического уровня освещенности и светового потока.

В качестве примера приведем методику технико-экономического обоснование замены ламп ДРЛ на ДнаТ.

Методика анализа систем наружного освещения

Для ЛН-200 выбираем лампу ДнаТ мощностью 70 Ватт, световой поток равен 6 000 лк и срок службы 6 000ч. Так как световой поток ДнаТ выше, чем у ДРЛ, необходима корректировка числа ламп. К установке принимаем 100 ламп.

Для определения фактического среднегодового потребления ЭЭ лампами ЛН и ДнаТ на цели НО  используем расчетную величину активной энергии:

где - среднегодовое количество часов работы ОУ НО, ч (по опросн. лист.); – номинальная мощность одной лампы, кВт; - коэффициент потерь в пускорегулирующей аппаратуре (для ДРЛ – 1,05; для ДнаТ – 1,1); – фактическое количество ламп, шт.; – коэффициент, учитывающий потери напряжения в сетях; – коэффициент, учитывающий повреждения в сетях; – коэффициент, учитывающий процент действующих светоточек.

Экономическая эффективность при замене ЛН-2000 на ДнаТ-70 при тарифе 2,88 руб./кВтч составляет:

Стоимость установки и монтажа ДнаТ-150 в количестве 20 шт. равна:

Потенциал годовой экономии замены ДРЛ-250 на ДнаТ-150 определится как

Период окупаемости установленных ДнаТ-150  в количестве 20 шт. равен

Вывод: потенциал годовой экономии электрической энергии при замене ЛН-200 составит 4 544,6 руб./год. Период окупаемости меньше года.

Для ДРЛ-125 выбираем лампу ДнаТ мощностью 70 Ватт, световой поток равен 6 000 лк и срок службы 6 000ч. Так как световой поток ДнаТ выше, чем у ДРЛ, необходима корректировка числа ламп:

Для ДРЛ-250 выбираем лампу ДнаТ мощностью 150 Ватт, световой поток равен 15 000 лк и срок службы 10 000ч. Так как световой поток ДнаТ выше, чем у ДРЛ, необходима корректировка числа ламп:

Для ДРЛ-400 выбираем лампу ДнаТ мощностью 250 Ватт, световой поток равен 28 000 лк и срок службы 10 000ч. Так как световой поток ДнаТ выше, чем у ДРЛ, необходима корректировка числа ламп:

Существенную экономию расхода ЭЭ на освещение можно получить с помощью рациональной системы управления освещением. Такие системы осуществляют включение и отключение осветительных приборов при следующих условиях:

- в зависимости от уровня естественной освещенности (н.р., по сигналам фотоэлементов);

- при достижении определенного времени суток (н.р., по сигнальным таймерам);

- при нажатии кнопок управления вручную;

- при поступлении сигналов от датчиков присутствия.

# 7. анализ энергетической эффективности жилищного фонда  ПЕРВОМАЙСКОГО района

Жилищно-коммунальное хозяйство относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики района. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде в ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. представлен перечень требований и мероприятий, обеспечивающие снижение объема используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде.

На территории Первомайского района функционирует 6 организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (отопление, водоснабжение, водоотведение, утилизация и вывоз ТБО) (табл.7.1.).

Таблица 7.1. – Деятельность предприятий ЖКХ Первомайского района

| Наименование организации | Сфера услуг |
| --- | --- |
| ООО КС «Сергеевское» | Водоснабжение, теплоснабжение |
| ООО КС «Первомайское» | Водоснабжение, теплоснабжение |
| ООО КС «Комсомольское» | Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение |
| ООО КС «Улу-юльское» | Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение |
| ООО КС «Новомариинское» | Водоснабжение, теплоснабжение |
| ООО КС «Куяновское» | Водоснабжение, теплоснабжение |

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля потребления составляет 80,4%  и 69,8% от общего объема. Тогда как центральное отопление – 47,4% от общего объема потребляет бюджетная сфера, а население  только 38%.

Жилищно-коммунальное хозяйство Первомайского района на 01.01.2010г.  является убыточным по всем видам услуг, кроме теплоснабжения. Общий уровень оплаты гражданами жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2010 составил 92,1%.

Общая площадь жилищного фонда Первомайского района составляет 401,0 тыс.м. кв., в том числе  17,4 тыс. м кв. – муниципальный жилищный фонд.

В 2009 году на территории Первомайского района насчитывалось 2020 многоквартирных домов, их площадь составляет 258,4 тыс. кв. м., в том числе 37,0 тыс.м. кв. (14,1%) – площадь многоэтажных домов, 221,4 тыс. м кв. (85,9%) – площадь одноэтажных многоквартирных домов. Все многоэтажные дома оборудованы системами отопления и центрального водоснабжения.

Способы управления многоквартирных домов Первомайского по состоянию на 01.07.2010 года: непосредственное управление собственниками помещений 37,33%; управление ТСЖ 15%; управление управляющей организацией 47,67%. На 01.07.2010г. создано 27 ТСЖ, в них вошли 303 дома площадью 48,22 тыс.м2.

На территории района энергетические обследование, в том числе тепловизионная  диагностика,  многоквартирных домов не проводились. Энергетические паспорта зданий отсутствуют.

Категория благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах поселений Первомайского района представлены в таблице 7.2. Характеристика категория жилых помещений представлена  в таблице 7.3.

Таблица 7.2. – Категория благоустройства жилых помещений Первомайского района в разрезе поселений

| Поселение | Категория |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Первомайское с/п |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Комсомольское с/п | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Улу-Юльское с/п |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Куяновское с/п |  |  | + |  |  | + |  | + |
| Сергеевское с/п |  |  | + |  |  | + |  | + |
| Новомариинское с/п |  |  | + |  |  | + |  | + |

Таблица 7.3. – Характеристика жилых помещений

| Категория 2 | Отопление (централизованное), холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение |
| --- | --- |
| Категория 3 | Отопление (централизованное), холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системой горячего водоснабжения |
| Категория 4 | Отопление (централизованное), холодное водоснабжение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системами горячего водоснабжения и водоотведения |
| Категория 6 | Отопление от газового оборудования, холодное водоснабжение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системой водоотведения. Жилое помещение может быть оборудовано системой горячего водоснабжения посредством газового водонагревателя |
| Категория 7 | Отопление (твердое топливо), холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение |
| Категория 8 | Отопление (твердое топливо), холодное водоснабжение, электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системой водоотведения |
| Категория 9 | Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системами холодного водоснабжения и водоотведения |
| Категория 10 | Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системами холодного водоснабжения и водоотведения. Жилищные услуги не оказываются |

Общее состояние оснащенности приборами учета энергетических ресурсов по населению Первомайского района представлено в табл.7.4.

Таблица 7.4. – Оснащенность населения приборами учета

| % оснащенности | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Холодная вода |
| --- | --- | --- | --- |
| Первомайское с/п | - | 0,069 | 0,509 |
| Комсомольское с/п | - | 0 | 0,388 |
| Улу-Юльское с/п | - | 0 | 3,987 |
| Куяновское с/п | - | 0 | 0,378 |
| Сергеевское с/п | - | 0 | 5,797 |
| Новомариинское с/п | - | - | 0 |
| в целом по району | 97,80 | 0,069 | 1,377 |

Анализ оснащенности приборами учета электроэнергии представлен в целом по району из-за отсутствия  данных в разрезе поселений. Многотарифный учет электроэнергии присутствует у 0,0987% (8 потребителей) оснащенных потребителей.

Оснащенность приборами учета тепловой энергии и холодной воды у населения не превышает 1,5%. По теплоснабжению учет присутствует только в Первомайском с/п, в то же время, в этом поселение отсутствует учет по холодной воде. В районе учет горячей воды отсутствует из-за печного отопления. Методика начислены оплаты за тепловую энергию в разрезе поселений Первомайского района производится по Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 №307.

Необходимо обеспечить оснащение приборами учета ТЭР населения согласно ст.13 п.5 ФЗ-261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении…»:

«До 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии».

Сводные данные, требуемые для организации учета энергетическими ресурсами для населения, выявленные в результате анализа, и стоимость мероприятий по учету приведены в табл.7.5.

Для расчета приняты следующие цены на коллективные  приборы учета:

- Электрическая энергия  – 6000 руб.;

- Тепловая энергия – 120 000 руб.;

- Холодная вода  – 20 000 руб.

Таблица 7.5 –  Мероприятия по учету ресурсов у населения, тыс. руб.

| Вид ресурса | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Холодная вода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К установке, шт. | Стоимость установки, тыс.руб. | К установке, шт. | Стоимость установки, тыс.руб. | К установке, шт. | Стоимость установки, тыс.руб. |
| Первомайское с/п | - | - | 1 440 | 172 800 | 3 128 | 62 560 |
| Комсомольское с/п | - | - | 90 | 10 800 | 771 | 15 420 |
| Улу-Юльское с/п | - | - | 237 | 28 440 | 602 | 12 040 |
| Куяновское с/п | - | - | 13 | 1 560 | 527 | 10 540 |
| Сергеевское с/п | - | - | 0 | 0 | 650 | 13 000 |
| Новомариинское с/п | - | - | 4 | 480 | 483 | 9 660 |
| В целом по району | 182 | 1 092 | 1 784 | 214 080 | 6 161 | 123 220 |
| Итого по приборам учета | 338 392 |

Суммарные затраты на оснащение приборами учета населения энергетическими  ресурсами составят 338 392 тыс.руб.

В 2009 году объем расходов  на капитальный ремонт имущества ЖКХ  составил 10841,3 тыс. руб.: 499,9 тыс. руб. средства областного бюджета и 2206,8 тыс. руб. средства

местного бюджета.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые должны быть проведены согласно ФЗ №185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 31.12.2009 г. относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

Данные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов должны проводиться с соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведения капитального ремонта в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве в районе не является критичной, однако, можно выделить две основные проблемы, сдерживающие развитие отрасли: рост тарифов, обусловленный ростом цен на энергоресурсы, и неплатежи населения, обусловленные низким уровнем доходов населения.

В целях улучшения ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве в районе реализуется программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского района на 2006-2010 гг., целью которой является модернизация коммунальной инфраструктуры района для повышения надежности и устойчивости    снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и консолидированного бюджета области.

# 8. Анализ систем водоснабжения Первомайского района

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Первомайского района являются подземные воды. Водопроводы имеются в 34 сельских населенных пунктах (58 скважин). Одиночная протяженность водопроводных сетей – 159,61 км.

По данным физико-химического анализа подземная вода по основным компонентам и показателям за исключением содержания железа отвечает санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. По показателю железо, превышение содержания составляет от 2,5 до 10 раз. Вода такого качества не может быть использована на хозяйственно-питьевые нужды без соответствующей предварительной обработки.

Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества населенных пунктов шести сельских поселений района, в которых проживает 20,1 тыс. человек является одной из главных. Основным потребителем водоснабжения и водоотведения является население – 80,4%  и 69,8% соответственно от общего объема. Часть населения получает воду централизованно, другая часть – из водоразборных уличных колонок.

В каждом поселении Первомайского района есть поставщик жилищно-коммунальных услуг по водоснабжению.

Жилищно-коммунальное хозяйство Первомайского района на 01.07.2010г.  является убыточным в сфере водоснабжения – 647,02 тыс. рублей, т.к. для населения плата за воду не соответствует ее фактической цене.

К основным проблемам систем водоснабжения Первомайского района можно отнести сверхнормативные потери воды. При этом основным источником потерь являются трубопроводы. Срок эксплуатации основной части водопроводных сетей по району составляет более 20 лет. Износ по некоторым населенным пунктам достигает 100 %, что является причиной большого числа аварий как в с.Первомайское, так и в целом по району.

В последние годы капитальный ремонт сетей и сооружений водопроводного хозяйства проводится только в случае крайней необходимости, как привило, в ходе устранения последствий аварий. Этим объясняется низкий удельный вес статьи расходов на ремонт. В 2010 году проводятся работы по устройству наружных сетей водопровода в с. Первомайское (центральная часть), протяженностью 6 км. В результате имеет место многолетнее отставание в восстановлении основных фондов, как следствие недостаточного финансирования профилактических и ремонтно-восстановительных работ. По причине высокого износа основных фондов, а соответственно низкого уровня надежности инженерных коммуникаций водопроводное хозяйство остро нуждается в привлечении инвестиций.

Основные мероприятия по системе водоснабжения Первомайского района представлены в плане мероприятий..

# 9. анализ энергетической эффективности муниципального транспорта

В соответствие с ФЗ №261 от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" ст. 14 п.6 муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны включать в себя перечень мероприятий по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом;

Муниципальные автотранспортные предприятия на территории Первомайского района отсутствуют.

# 10. анализ наличия бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов и организация  порядка управления ими

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. ст.14 п.6. муниципальные программы в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны включать в себя мероприятия по «выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение),  организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества».

На территории Первомайского района бесхозные объекты недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов, не выявлены.

# 11. целевые показатели программы

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Отношение потребления топливно-энергетичсеких ресурсов муниципальным образовнием (далее МО) к отгруженным товарам собственногопроизводства, выполненным работам и услугам собственными силами | кг у.т./тыс.руб. | П2(n)/П1(n) | 18,007 | 18,521 | 24,328 | 24,033 | 24,556 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 | 23,156 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (П.7/ П.3)∙100 | н/д | 51,87 | 54,56 | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (П.8/ П.4)∙100 | #ЗНАЧ! | 23,823 | 43,229 | 47,500 | 63,900 | 82,500 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (П.9/ П.5)∙100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 33,33 | 46,50 | 65,50 | 85,50 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (П.10/ П.6)∙100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (П.18/ П.17)∙100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,14 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,10 | 81,10 |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | П.15.(n) - П.15.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (П.15./ П.16.)∙100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [A.1.(t0)-A.1.(n))/A.1.(t0)]*п3(t0) | - | - | 0 | 135,65 | -104,99 | 538,71 | 538,71 | 538,71 | 538,71 | 538,71 | 538,71 | 538,71 | 538,71 | 538,71 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.(n)∙П.11.(t0) | - | - | 0 | 447,64 | -346,48 | 1777,75 | 1777,75 | 1777,75 | 1777,75 | 1777,75 | 1777,75 | 1777,75 | 1777,75 | 1777,75 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [A.1.(t0)-A.1.(n))/A.1.(t0)]*п4(t0) | - | - | 0 | 0,47 | -0,36 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.(n)∙П.12.(t0) | - | - | 0 | 693,00 | -536,39 | 2752,16 | 2752,16 | 2752,16 | 2752,16 | 2752,16 | 2752,16 | 2752,16 | 2752,16 | 2752,16 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.куб.м | [A.1.(t0)-A.1.(n))/A.1.(t0)]*п5(t0) | - | - | 0 | 4,28 | -3,31 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.(n)∙П.13.(t0) | - | - | 0 | 101,19 | -78,33 | 401,88 | 401,88 | 401,88 | 401,88 | 401,88 | 401,88 | 401,88 | 401,88 | 401,88 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м | [A.1.(t0)-A.1.(n))/A.1.(t0)]*п6(t0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.(n)∙П.14.(t0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| С.1. | Уд.расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | П.19.(n)/ П.20.(n) | н/д | 0,291 | 0,296 | 0,301 | 0,306 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| С.2. | Уд.расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | П.21.(n)/ П.22.(n) | 0,344 | 0,298 | 0,258 | 0,248 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. общей площади | Гкал/кв.м. | С.1.(n) - C.1.(n-1) | н/д | н/д | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. общей площади | Гкал/кв.м. | С.2.(n) - C.2.(n-1) | 0 | -0,046 | -0,040 | -0,010 | -0,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.5. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2//С.1 | н/д | 1,03 | 0,87 | 0,82 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| С.6. | Уд.расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | П.23./ П.24. | н/д | 14,900 | 115,633 | 120,633 | 125,633 | 125,633 | 125,633 | 125,633 | 125,633 | 125,633 | 125,633 | 125,633 | 125,633 | 125,633 |
| С.7. | Уд.расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | П.25/ П.26. | 52,365 | 57,802 | 70,816 | 68,816 | 66,816 | 66,816 | 66,816 | 66,816 | 66,816 | 66,816 | 66,816 | 66,816 | 66,816 | 66,816 |
| С.8. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.6.(n) - C.6.(n-1) | н/д | н/д | 100,732 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n) - C.7.(n-1) | 0 | 5,44 | 13,01 | -2,00 | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.10. | Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.7(n)/С.6(n) | н/д | 3,88 | 0,61 | 0,57 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| С.11. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | П.27.(n)/ П.28.(n) | н/д | 27,52 | 23,01 | 28,60 | 30,20 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | П.29.(n)/ П.30.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.13. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | С.11.(n) - C.11.(n-1) | н/д | н/д | -4,51 | 5,59 | 1,60 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | С.12.(n) - C.12.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.15. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.12(n)/С.11(n) | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | П.27./ (П.27.+ П.29.)∙100 | н/д | н/д | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | П.19./( П.19.+ П.21.)∙100 | н/д | 9,73 | 25,07 | 25,07 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО | % | П.23./( П.23.+ П.25.)∙100 | н/д | 4,76 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ на территории МО | % | (П.32./ П.31.)∙100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. | для фактических условий | % | П.34.(n)/ П.33.(n)*100 | 7,88 | 5,38 | 7,55 | 7,55 | 7,32 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| С.20.2. | для сопоставимых условий | % | П.34.(n) / П.33.(t0)*100 | - | - | 7,55 | 7,55 | 7,32 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | П34(n)-П34(n-1) | 0 | -3319,0 | 8000,4 | 0 | -909,8 | -882,5 | -882,5 | -882,5 | -882,5 | -882,5 | -882,5 | -882,5 | -882,5 | -882,5 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | П34(n)-П34(t0)) | - | - | 0 | 0 | -909,8 | -1792,3 | -1792,3 | -1792,3 | -1792,3 | -1792,3 | -1792,3 | -1792,3 | -1792,3 | -1792,3 |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (П.35./ П.33.)∙100 | 1,525 | 1,982 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 1,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | П35(n)-П35(n-1) | 3259,90 | -2952,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.24. | Доля МУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | П.37.(n)/ П.36.(n) ∙100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 93,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,25 | 93,75 | 100 | 100 |
| С.25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | П.38.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| С.26. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | П.40(n)/ П.39(n) ∙100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,13 | 4,26 | 6,38 | 8,51 | 10,64 | 12,77 | 14,89 | 17,02 | 19,15 |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых соответствующих товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | П.42(n)/ П.41(n) ∙100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб/ чел. | П.43(n)/ П.44(n) | н/д | н/д | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (П.46(n)/ П.45(n))∙100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (П.48(n)/ П.47(n))∙100 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 55,0 | 72,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (П.49(n)/ П.47(n))∙100 | 0 | 0 | 0 | 14,6 | 22,3 | 28,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (П.51(n)/ П.50(n))∙100 | 0 | 0,46 | 0,6 | 0,6 | 62,1 | 71,0 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (П.53(n)/ П.52(n))∙100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,10 | 81,00 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 | 95,60 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (П.55(n)/ П.54(n))∙100 | н/д | 0,47 | 0,97 | 0,97 | 21,28 | 41,28 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 | 96,60 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (П.57(n)/ П.56(n))∙100 | н/д | 0 | 0 | 0 | 22,07 | 37,07 | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 46,57 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (П.58(n)/ П.56(n))∙100 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | 0,00 | 13,00 | 23,90 | 38,90 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (П.60(n)/ П.59(n))∙100 | #ЗНАЧ! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (П.62(n)/ П.61(n))∙100 | #ЗНАЧ! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | П.64(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (П.64(n)/ П.63(n))∙100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,74 | 0,99 | 1,24 | 1,49 | 1,73 | 1,98 |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.Гкал/кв.м. | (П.51(n)+ П.53(n))./ П.65(n) | 0 | 0,328 | 0,337 | 0,337 | 0,553 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 | 0,554 |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.Гкал/кв.м. | (П.50(n)- П.51(n))/ П.66(n) | 0,361 | 0,305 | 0,341 | 0,341 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | тыс.Гкал/кв.м. | D.13(n) - D.13.(n-1) | 0 | 0,328 | 0,009 | 0 | 0,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | тыс.Гкал/кв.м. | D.13(n) - D.13(t0) | - | - | 0 | 0 | 0,21613 | 0,21739 | 0,21739 | 0,21739 | 0,21739 | 0,21739 | 0,21739 | 0,21739 | 0,21739 | 0,21739 |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | тыс.Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(n-1) | 0 | -0,056 | 0,036 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | тыс.Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(t0) | - | - | 0,036 | 0,0000 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14(n)/D.13(n) | #ДЕЛ/0! | 0,931 | 1,013 | 1,013 | 0,621 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14(n)/D.13(2007) | - | - | 1,013 | 1,013 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | (П.55(n)+ П.57(n))/ П.67(n) | н/д | 0,11214 | 0,31747 | 0,31747 | 0,57311 | 0,55246 | 0,55246 | 0,55246 | 0,55246 | 0,55246 | 0,55246 | 0,55246 | 0,55246 | 0,55246 |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека); | куб.м./чел. | (П.54(n)- П.55(n))/ П.68(n) | 0,057451 | 0,000210 | 0,000189 | 0,000189 | 0,001878 | 0,001878 | 0,001878 | 0,001878 | 0,001878 | 0,001878 | 0,001878 | 0,001878 | 0,001878 | 0,001878 |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 человека) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./чел. | D.18.(n) - D.18.(n-1) | н/д | 0 | 0,2053 | 0 | 0,2556 | -0,0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./чел. | D.18.(n) - D.18.(t0) | - | - | 0,2053 | 0 | 0,2556 | 0,2350 | 0,2350 | 0,2350 | 0,2350 | 0,2350 | 0,2350 | 0,2350 | 0,2350 | 0,2350 |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 человека) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./чел. | D.19.(n)- D.19.(n-1) | 0 | -0,05724 | -0,00002 | 0 | 0,00169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./чел. | D.19.(n) - D.19.(t0) | - | - | -0,00002 | 0 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 | 0,00169 |
| D.22. | Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19(n)/D.18(n) | н/д | 0,00187 | 0,00060 | 0,00060 | 0,00328 | 0,00340 | 0,00340 | 0,00340 | 0,00340 | 0,00340 | 0,00340 | 0,00340 | 0,00340 | 0,00340 |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19(n)/D.18(t0) | - | - | 0,00060 | 0,00060 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 | 0,00592 |
| D.23. | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | (П.46(n)+ П.48(n))/ П.69(n) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| D.24. | Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | (П.45(n)- П.46(n))/ П.70(n) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(n-1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(t0) | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(n-1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(t0) | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24(n)/D.23(n) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24(n)/D.23(t0) | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| D.28. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (П.60(n)+ П.62(n))/ П.71(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.29. | Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (П.59(n)- П.60(n))/ П.72(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.30. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n) - D.28.(n-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n) - D.28.(t0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.31. | Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n) - D.29.(n-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n) - D.29.(t0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.32. | Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29(n)/D.28(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29(n)/D.28(t0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | П73(n) -П73(n-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | П74(n) -П74(n-1) | 0 | 0,033 | -0,066 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | П75(n) -П75(n-1) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | П76(n) -П76(n-1) | 0 | 94,83 | -1517,95 | -112,68 | -110,99 | -109,32 | -109,32 | -109,32 | -109,32 | -109,32 | -109,32 | -109,32 | -109,32 | -109,32 |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | П77(n) -П77(n-1) | н/д | н/д | 0 | -9256 | -9117 | -8981 | -8981 | -8981 | -8981 | -8981 | -8981 | -8981 | -8981 | -8981 |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | П78(n) -П78(n-1) | н/д | н/д | 0 | -10737 | -10576 | -10417 | -10417 | -10417 | -10417 | -10417 | -10417 | -10417 | -10417 | -10417 |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | шт. | П.79.(n)- П.79.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | П.80.(n)-П.80.(n-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение

к программе в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на территории

Первомайского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы

# План мероприятий к программе «Повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района Томской области на период  с 2010 по 2012 годы»

| Наименование мероприятия Заказчик Исполнитель Источник финансирования Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.) Всего (тыс. руб.) Ожидаемый результат Экономический эффект, % 2010 2011 2012 1. Гуманитарная составляющая энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1.1. Нормативно-правовая база энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1.1.1. Разработка и корректировка нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в связи с принятием ФЗ № 261 от 23.11.2009: Администрация муниципального образования Администрация муниципального образования Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством - 1.1.1.1. Нормативно-правовой акт «Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования». Администрация муниципального образования Администрация муниципального образования Местный бюджет 1.1.1.2. Нормативно-правовой акт «О паспортизации жилых домов, попадающих под № 261-ФЗ» Администрация муниципального образования Администрация муниципального образования Местный бюджет 1.1.1.3. Распорядительный акт «О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования» Администрация муниципального образования Администрация муниципального образования Местный бюджет 1.1.1.4. Распорядительный акт «Об образовании факультативов по энергосбережению в школах» Администрация муниципального образования Администрация муниципального образования Местный бюджет Итого по нормативно-правовой базе: Местный бюджет - - - - 1.2. Формирование энергосберегающего образа жизни 1.2.1 Создание информационный базы по энергосбережению в образовательных учреждениях Администрация муниципального образования на конкурсной основе Местный бюджет - 20 - 20 Информированность детей о способах сбережения энергоресурсов 1.2.2 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрация муниципального образования на конкурсной основе - - - Создание положительного образа энергосбережения 1.2.3 Разработка памяток по энергосбережению для сотрудников бюджетных учреждений Администрация муниципального образования Бюджетные учреждения Местный бюджет - - - - Сокращение потребления энергоресурсов в учреждениях 1.2.4 Проведение конкурсов рисунков, плакатов, проектов по энергосбережению среди образовательных учреждений поселений Администрация муниципального образования Управление образованием Местный бюджет - 15 15 30 Обмен опытом с другими поселениями, районами 1.2.5 Оформление рекламных щитов, наружной рекламы плакатами по энергосбережению Администрация муниципального образования на конкурсной основе Местный бюджет - 35 - 35 Создание положительного образа энергосбережения 1.2.6 Оформление агитационных плакатов внутри зданий бюджетный учреждений Администрация муниципального образования Бюджетные учреждения - - - - Создание положительного образа энергосбережения 1.2.7 Создание локального сайта или рубрики в местной газете по энергосбережению Администрация муниципального образования на конкурсной основе Местный бюджет - - - - Привлечение внимания к проблемам энергосбережению 1.2.8 Добровольная сертификация организаций в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности Предприт. и организации Система добровольной сертификации ZOND Внебюджетные средства - 75 75 150 Повышение качества оказываемых услуг Итого по энергосберегающему образу жизни: Местный бюджет - 70 15 85 Внебюджетное финансирование - 75 75 150 1.3. Повышение образованности населения в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1.3.1 Разработка комплексных образовательных программ в области энергосбережения и энергоэффективности (темы факультативов, классных часов, сочинений, бесед, игр, школьных проектов и т.д.) Администрация муниципального образования на конкурсной основе Местный бюджет - 30 - 30 Воспитание энергосберегающего сознания у детей и молодежи - 1.3.2. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации в области энергосбережения сотрудников администраций МО Администрация муниципального образования на конкурсной основе Местный бюджет - 80 80 160 Улучшение профессиональных навыков, изучение новых технологий в области энергосбережения - Итого по повышению образованности: Местный бюджет - 110 80 190 Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета 2.1. Организация учета на объектах бюджетной сферы коллективными приборами электроэнергии Администрация муниципального образования на конкурсной основе Бюджетные учреждения (БУ) - 18 - 18 Оплата за фактически потребление, а не по нормативам Снижение платежей за энергоресурсы на 16% 2.2. Организация учета на объектах жилищного фонда коллективными приборами учета электроэнергии УК, ТСЖ на конкурсной основе Средства граждан - 1092 - 1092 Итого по учету Местный бюджет - 18 - 18 Внебюджетное финансирование - 1092 - 1092 |
| --- |
| 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |
| 1.1 | Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования | Администрация муниципального образования | Администрация муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработка графика проведения энергетических обследований | Администрация муниципального образования | Администрация муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Энергетическое обследование зданий учреждений бюджетной сферы и органов местного самоуправления, систем их внутреннего освещения и т.д. | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Бюджетные учреждения | - | 6270 | 6365 | 12635 | Сокращение потребления ТЭР, составление энергетического паспорта | - |
| 1.4. | Организация учета на объектах бюджетной сферы коллективными приборами учета: | Администрация муниципального образования | на конкурсной .основе | Бюджетные учреждения (БУ) | - | 5540 | - | 5540 | Оплата за фактически потребление, а не по нормативам | Снижение платежей за энергоресурсы на 16% |
| 1.4.1. | -тепловой энергии |  |  |  | - | 4000 | - | 4000 |  |  |
| 1.4.2. | - холодной воды |  |  |  | - | 1540 | - | 1540 |  |  |
| 1.5. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте (100 тыс. руб.на 1 учр.) | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 2100 | 2100 | 4200 | Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни | Экономия потребления ТЭ от 10-20% |
| 1.6. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях (40 тыс. на 1 учреждение) | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств. | - | 600 | 640 | 1240 | Улучшение качества услуг теплоснабжения | - |
| Итого по бюджетным учреждениям: | Местный бюджет | - | 14510 | 9105 | 23615 |  |  |
| 4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |
| 2.1. | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, | Администрация муниципального образования, Управляющая компания | Администрация муниципального образования, Управляющая компания |  | - | - | - | - | Выявление МКД, требующих реализации энергоэффективности мероприятий |  |
| 2.2. | Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования | Администрация муниципального образования, Управляющая компания | Администрация муниципального образования, Управляющая компания |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Разработка графика проведения энергетических обследований | Администрация муниципального образования, Управляющая компания | Администрация муниципального образования, Управляющая компания |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Организация учета на объектах жилищного фонда коллективными приборами учета: | Управляющая компания, товарищество собственников жилья | на конкурсной основе | Средства граждан | - | 168 590 | 168 710 | 337 300 | Оплата за фактически потребление, а не по нормативам | Снижение платежей за энергоресурсы на 16% |
| 2.4.1 | - тепловой энергии |  |  |  | - | 106 980 | 107 100 | 214 080 |  |  |
| 2.4.2. | - холодной воды |  |  |  | - | 61610 | 61610 | 123220 |  |  |
| 2.5. | Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов с муниципальной собственностью 100 тыс.руб. на 1 учр.) | Администрация муниципального образования, Управляющая компания | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 900 | 1000 | 1900 | Улучшение качества жизни населения | Сокращение тепловых потерь от 10-20% в зависимости от здания |
| Итого по жилищному фонду: | Местный бюджет при наличии средств | - | 900 | 1000 | 1900 |  |  |
|  | Внебюджетное финансирование | - | 168 590 | 168 710 | 337 300 |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры |
| 3.1. | Составление перечня объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования | Администрация муниципального образования | Администрация муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Разработка графика проведения энергетических обследований | Администрация муниципального образования | Администрация муниципального образования |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Обследование объектов коммунальной инфраструктуры и разработка энергетического паспорта здания (по 65 тыс. руб. на объект) | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 1495 | 585 | 2080 | Определение фактических показателей потребления | - |
| 3.4. | Учет всех энергетических ресурсов на муниципальных котельных (150 тыс. руб. на 1 котельную) | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Организация, эксплуатирующая котельные | - | 3450 | 1350 | 4 800 | Проведение расчетов за ТЭ по показаниям приборов учета | Повышение эффективного использования ТЭ на 12-20% |
| 3.5. | Замена неизолированных проводов на СИП | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Внебюджетное финансирование | - | 100 | 600 | 700 | Снижение потерь на 15-20% и числа отказов эл. сетей | Снижение затрат на устранение аварий эл. сетей до 25% |
| 3.6. | Модернизация насосного оборудования котельных (по 100 тыс. руб. на объект) | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 600 | 1600 | 2200 | Экономия ЭЭ до 60% в зависимости от потребления ЭЭ насосами на котельной | - |
| 3.7. | Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 1250 | 1250 | 2500 | Сокращение потерь теплоносителя в сетях | Сокращение затрат на тепловые потери на 20% |
| 3.8. | Установка запорного оборудования на тепловых сетях (150 тыс.руб. на одном участке) | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 900 | 900 | 1800 | - | - |
| Итого по ЖКХ: | Местный бюджет | - | 4245 | 4335 | 8580 |  |  |
|  | Внебюджетное финансирование | - | 3550 | 1 950 | 5500 |  |  |
| 6. Модернизация систем освещения |
| 4.1. | Составление графика проведения обследований систем уличного освещения | Администрация муниципального образования | Администрация муниципального образования |  | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Энергетическое обследование систем уличного освещения | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 600 | - | 600 | Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%; Экологический эффект | Снижение затрат на ЭЭ до 30% |
| 4.3. | Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 900 | 150 | 1050 |  |  |
| 4.4. | Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.): | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 450 | 450 | 900 | Экономия до 65% затрат на освещение |  |
| 4.5. | Ежеквартальная чистка осветительных устройств уличного освещения | Администрация муниципального образования | Администрация муниципального образования | Местный бюджет при наличии средств | - | - | - | - | Улучшение освещенности в 8-10 раз | - |
| Итого по освещению: | Местный бюджет | - | 1950 | 600 | 2550 |  |  |
| 7.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения |
| 5.1. | Составление графика проведения обследований объектов водоснабжения | Администрация муниципального образования | Администрация муниципального образования |  |  |  |  |  | - | - |
| 5.2. | Энергетическое обследование объектов водоснабжения (80 тыс.руб. для 1 объекта) | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 960 | - | 960 | Определение фактических показателей отпуска в сеть | - |
| 5.3. | Утепление водонапорных башен | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Внебюджетное финансирование | - | 600 | 600 | 1200 | Улучшение услуг водоснабжения | Снижение затрат на отопление от 10-15% |
| 5.4. | Замена изношенных водопроводных сетей | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | - | 2100 | 2100 | Уменьшение потерь на 20% | Оптимизация затрат на обслуживание водопроводных сетей, экономический эффект до 15% |
| 5.5. | Установка запорного оборудования на водопроводах (от 50 тыс.руб.- стоимость оборудования) | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 900 | 900 | 1800 | Возможность проведения ремонта без отключения большей части потребителей | - |
| 5.6. | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения (от 55 тыс.руб.- стоимость оборудования) | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Внебюджетное финансирование | - | 990 | 990 | 1980 | Сокращение потребления ЭЭ в 4-6 раз | - |
| 5.7. | Установка водоразборных колонок и колодцев (30 тыс.руб. на 1 колонку) | Администрация муниципального образования | на конкурсной основе | Местный бюджет при наличии средств | - | 360 | 360 | 720 | - | - |
| Итого по водоснабжению | Местный бюджет | - | 2220 | 3360 | 5580 |  |  |
|  | Внебюджетное финансирование | - | 1590 | 1590 | 3180 |  |  |
| Итого по Программе: | Всего | 0 | 207200 | 190820 | 398020 |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 24023 | 18495 | 42518 |  |  |
|  | Внебюджетное финансирование | 0 | 174897 | 172325 | 347222 |  |  |

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности Первомайского района составят примерно от  9,31 до 13,05% в год от бюджета муниципального образования.